Oznaczenie sprawy: ST-I.082.1.14.2018.MM/KS

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Wycinka drzew i krzewów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto)

na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej polegających 
na usunięciu drzew i krzewów w wieku do 20 lat (w tym ich nalotów) na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedlisk dla trzech gatunków motyli: 6177 modraszek telejus (Phengaris teleius), 6179 modraszek nausitous (Phengaris nausithous) oraz 1060 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).

- Zamawiający przewiduje wykonanie działań ochrony czynnej – usuwanie drzew 
i krzewów w wieku do 20 lat (w tym ich nalotów) – na płatach siedliska przyrodniczego z powierzchni 40 ha (w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje wykonanie działań ochrony czynnej na dodatkowej powierzchni nie większej niż 20 ha).

- Termin realizacji zadania: w ramach zamówienia, prace należy wykonać i sprawozdać
do 29.11.2019 r., z zastrzeżeniem, że prace polegające na wycince nie będą wykonywane w okresie lęgowym ptaków.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), w przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania (m. in. przedmiot zamówienia jest działaniem ochronnym wynikającym z planu zadań ochronnych ustanowionym dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, zatem w myśl art. 83f ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, na potrzeby realizacji niniejszej usługi nie jest wymagane zezwolenie).

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości zapisów obowiązującego Planu Zadań Ochronnych (dalej PZO, na podstawie którego zaplanowano działania ochronne), dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 oraz załączników mapowych, które dostępne są pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- przeprowadzenie inwentaryzacji wstępnej – zaznaczenie w terenie granic powierzchni objętych zabiegami ochrony czynnej – oznaczenie powinno być czytelne, trwałe 
w okresie realizacji przedmiotowych prac oraz nie powinno pozostawiać wątpliwości odnośnie przebiegu granic objętych działaniami ochrony czynnej; dopuszczalne jest użycie palików z trwałego materiału, taśm oraz farb. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego inwentaryzację wstępną celem podjęcia dalszych prac (najpóźniej do 15.09.2018 r.);

- usuwanie drzew i krzewów w wieku do 20 lat (w tym ich nalotów) pozostawiając średnio ok. 15 – 20 % powierzchni (w stosunku do obecnie zajmowanej powierzchni) w grupach lub pasach, w szczególności wzdłuż rowów melioracyjnych, zagłębień terenowych wypełnionych okresowo wodą;

- szczegółowy obszar przeznaczony do usunięcia drzew i krzewów został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Powierzchnia wskazana na mapie stanowi całkowitą powierzchnię siedlisk gatunków, jednak nie jest tożsama z powierzchnią zajętą przez drzewa i krzewy podlegające usunięciu. Część działek jest użytkowana jako łąki kośne;

- drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia znajdują się na płatach siedliska przyrodniczego stanowiącego łączną powierzchnię ok. 40 ha i występują w kępach lub w postaci pojedynczych drzew. Zamawiający podkreśla, że nie wykonał szczegółowej inwentaryzacji w terenie i opiera się głównie na zdjęciu satelitarnym (stan na 28.04.2018 r.) . W związku z tym, konieczna jest wizja terenowa w celu rozpoznania obszaru objętego pracami;

- wycinkę drzew i krzewów należy wykonać ręcznie, za pomocą narzędzi takich jak sekator, maczeta, siekiera, piła ręczna, spalinowa itp.

- drzewa i krzewy należy ścinać maksymalnie nisko (do 5 cm), ale nie wyżej, niż na wysokość otaczającego runa, tak aby w przyszłości było możliwe użytkowanie kośne miejsc po wyciętych drzewach i krzewach.

- przy pracach transportowych dopuszcza się możliwość wykorzystania sprzętu odpowiedniego do wykonywania prac w warunkach podmokłych, który umożliwia zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia działań ochronnych w obrębie siedlisk, np. ciągniki na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyn wyposażonych w gąsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność.

- Powstałą biomasę należy wynieść lub wywieźć (w terminie nie dłuższym niż 
2 tygodnie po usunięciu) poza obszar Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto 
i składować na działkach ewidencyjnych odległych maksymalnie 2000 m od obszaru wykonywanych prac.

- Zamawiający nie odpowiada za zniszczoną nawierzchnię dróg przez poruszanie się sprzętem mechanicznym. W zaistniałym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany 
do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych dróg.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożlwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, itp.

- Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi wykonanie zaplanowanych prac.

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy z zakresu BHP i ppoż. przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa 
i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Ze względu na trudne warunki konieczne jest rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdów. Obszar realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzuje się różnym stopniem uwilgotnienia, który jest uzależniony od ilości opadów deszczu oraz ewentualnych zmian poziomu wód gruntowych na skutek działalności bobrów. 
W związku z tym, Zamawiający zwraca uwagę na możliwość wystąpienia podtopień.

- O każdorazowym przystąpieniu do prac w terenie Wykonawca zobowiązany jest poinformować zarządcę terenu oraz pracowników RDOŚ wskazanych w umowie 
z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający przewiduje możliwość kontroli prac prowadzonych w terenie przez Wykonawcę. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia przedmiotowej usługi – ocenie wizualnej jakości wykonanych prac. Nad prawidłowym procesem czuwają wyznaczone w umowie osoby.

- Wykonawca nie może wprowadzić powstałej biomasy do obrotu na rynku.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace;

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem i zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku;

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru;

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.