ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. WYKONAWCA W RAMACH DOSTAWY WYKONA:

Montaż i podłączenie kontenerów komory dymowej obejmujący:  
- transport kontenerów do miejsca wskazanego przez odbiorcę, 
- postawienie kontenerów na wskazane i wcześniej przygotowane miejsce, 
- całkowity montaż i wyposażenie kontenerów oraz pomieszczeń istniejącego budynku,  zgodnie z opisem zawartym w szczegółowych wymaganiach techniczno – użytkowych i wyposażeniem kontenerów komory dymowej, 
- przeszkoli min. 4 pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji komory dymowej wraz 
z wyposażeniem.

Opis i specyfikacja techniczna kontenera:

Kontener posadowiony na przygotowanych wcześniej fundamentach rys. 1 (załącznik do OPZ), zgodnie z poziomem wyjść z istniejącego obiektu, łączących budynek z kontenerami. Detale połączenia kontenera z budynkiem zgodnie z rysunkiem nr 2 (załącznik do OPZ)

Wyposażenie kontenera – komory dymowej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami techniczno – użytkowymi i wyposażenia komory dymowej - użytkownik Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim 05-870 Błonie ul. Lesznowska 20 A.

Wyposażenie pomieszczenia próby wysiłkowej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami techniczno – użytkowymi i wyposażenia komory dymowej - użytkownik Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim 05-870 Błonie ul. Lesznowska 20 A.

Wyposażenie pomieszczenia sterowni z pulpitem sterowniczym zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami techniczno – użytkowymi i wyposażenia komory dymowej - użytkownik Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim 05-870 Błonie ul. Lesznowska 20 A.

Wyposażenie pomieszczenia do ładowania butli - sprężarkowni zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami techniczno – użytkowymi i wyposażenia komory dymowej - użytkownik Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim 05-870 Błonie ul. Lesznowska 20 A.

Przejście z istniejącego budynku do kontenerów wykonane na zasadzie rękawów zapewniających szczelność termiczną, umożliwiające przemieszczanie się bez barier. Podłoga zabezpieczona blachą ryflowaną aluminiową 6 mm. Detale połączenia kontnera z budynkiem istniejącym zgodnie z rysunkiem nr 2

Kontenery podzielone ścianą działową w kolorze RAL 9003, oddzielającą strefę dymową od strefy termicznej.

Kontener od wewnątrz w całości (ściany, strop/sufit, podłoga) obudowany blachą ryflowaną o grubości min. 2mm.

W północnej części kontenera zainstalowane drzwi ewakuacyjne zewnętrzne termiczne o szerokości 120 cm w kolorze RAL 9003.

Kontenery połączone z budynkiem istniejącym w sposób elastyczny, zapewniający izolację termiczną (obróbki blacharskie) w kolorze RAL 9003. Sposób połączenia wskazuje załącznik nr 2.

Specyfikacja techniczna

Wymiary zewnętrzne zabudowy kontenerowej mają być zgodne z projektem budowlanym. Realizację zamówienia należy zweryfikować z dokumentacją powykonawczą.

Konstrukcja stalowa pojedynczego segmentu (zamówienie powinno składać się z dwóch segmentów):

Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu, połączone między sobą słupkami narożnymi (kątowniki z blachy stalowej min. 5 mm). Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych. Rama stropodachu również z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji piaskowane do II stopnia czystości i malowane farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową.

Kolor konstrukcji

- ściany słupki, rama - kolor RAL 9003 (kolor elewacji istniejącego budynku).

Stropodach

Blacha trapezowa 1,5 mm spawana do konstrukcji, płyta warstwowa poliizocyjanuratowa (PIR) 
z welonem z włókna szklanego, współczynnik lambda minimu 0,022 W/(m2 K), kolor RAL 9003.

Płyta warstwowa – rdzeń poliizocyjanuratowy (PIR) z welonem z włókna szklanego, współczynnik lambda minimum 0,022 W/(m2 K).

Nad całą konstrukcją komory dymowej, należy wykonać dodatkowe zadaszenie z blachy trapezowej 1,5 mm, lub innego równoważnego materiału. Odprowadzenie wody: rynna zewnętrzna 
(w uzgodnieniu z wykonawcą istniejącego budynku)  z odprowadzeniem wody poza obrys kontenera. Całość w kolorze  RAL 9003.

Na konstrukcji kontenera zamontowane uchwyty umożliwiające mocowanie elementów ozdobnych elewacji w ilości i miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym elewacji. RAL 9003

Całość należy wykonać w porozumieniu z wykonawcą elewacji i istniejącego budynku, uzyskując trójstronne porozumienie w formie pisemnej (wykonawca budynku, wykonawca komory, inwestor).

Ściany zewnętrzne

Płyta warstwowa, której rdzeń stanowi poliizocyjanurator (PIR) z welonem z włókna szklanego  RAL 9003, współczynnik lambda minimum 0,022 W/(m2 K). Od wewnątrz obudowana blachą ryflowaną o grubości min. 2 mm

Ściana wewnętrzna

Płyta warstwowa, której rdzeń stanowi poliizocyjanurator (PIR) RAL 9003, współczynnik lambda minimum 0,022 W/(m2 K).W ścianie wycięty otwór o średnicy Ø min. ok. 600 mm opisanym w szczegółowych wymaganiach wyposażenia komory dymowej. Całość obudowana blachą ryflowaną o grubości min 2 mm.

Podłoga

Blacha niskofałdowana ocynkowana 0,5 mm, ocieplona wełną mineralna o grubości 150 mm lub płytą warstwową, której rdzeń stanowi poliizocyjanur (PIR) z welonem z włókna szklanego  RAL 9003, współczynnik lambda minimum 0,022 W/(m2 K). Folia polietylenowa 0,2 mm. Płyta cementowo-włóknowa wodoodporna o grubości 24-26 mm. Listwa przypodłogowa wykonana z metalowego kątownika. W całości zabezpieczona blachą ryflowaną aluminiową 2 mm. W każdym punkcie podłogi nośność min. 350 kg/m2

Stolarka drzwiowa kontenera:

Wszystkie drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone, obróbki blacharskie w kolorze RAL 9003. Drzwi wyjściowe z kontenera oraz ewakuacyjne wyposażone w system otwierania antypanicznego. Drzwi ewakuacyjne w kolorze RAL 9003.

Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy dostarczyć:

- schematy elektryczne instalacji elektrycznej komory,

- schematy elektryczne instalacji elektrycznej pulpitu sterowania wraz z przyłączami,

- protokół badania skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania

- protokół badania izolacji przewodów niskiego napięcia,

- protokół badania obwodów i urządzeń chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi,

- deklaracje właściwości użytkowych na materiały użyte w procesie realizacji zamówienia,

- atesty i certyfikaty na materiały użyte w procesie realizacji zamówienia,

- deklaracji zgodności na wyrób końcowy,

- deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty na sprzęt stanowiący wyposażenie komory dymowej Sali próby wysiłkowej oraz pomieszczenia sterowni.

Zasilanie kontenera:

Zasilanie należy przeprowadzić zamontowaną rurą osłonowo karbonową dwuwarstwową do tablicy głównej zainstalowanej w istniejącym budynku. Wykonanie należy skonsultować z wykonawcą budynku murowanego. Kontener musi posiadać instalację uziemienia.

Instalacja elektryczna:

W korytkach kablowych, skrzynka przyłączeniowa z tablicą bezpiecznikową. Gniazda zasilające 
230 V usytuowane zgodnie z zapotrzebowaniem, zabudową i posadowieniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu.

Wentylacja ścieżki:

Wentylacja ścieżki: Komora musi być wyposażona w system wentylacji i awaryjnego usuwania dymu, zapewniający całkowita wymianę powietrza w czasie nie dłuższym niż 90 s od chwili włączenia sygnalizacji alarmowej. Załączana z pulpitu sterującego w znajdującego się w pomieszczeniu sterowni lub uruchamiana przy załączeniu włącznika bezpieczeństwa z poziomu pulpitu sterowniczego. Równocześnie z pracą wentylatorów musi się zapalać oświetlenie pomieszczenia ścieżki. Wszystkie urządzenia symulacyjne muszą zostać natychmiast wyłączone. Wylot oddymiania poza rejon ćwiczeń. Po stronie przeciwnej wylotu oddymiania czerpnia powietrza. Zarówno czerpnia jak i wentylator zabezpieczone z zewnątrz kratkami. Od strony wewnętrznej zamontowane dymoszczelne żaluzje elektryczne. Pomieszczenie strefy termicznej  powinno być przewietrzane po zakończeniu ćwiczeń świeżym powietrzem z min. 10-krotną wymianą powietrza na godzinę. Całość wykończona obróbką blacharską. RAL 9003

Oświetlenie pomieszczeń:

W pomieszczeniach kontenera lampy kryte z minimum IP 54 LED. W pozostałych pomieszczeniach lampy rastrowe IP 20 LED. W pomieszczeniu z klatkami włącznik oświetlenia na ścianie, umożliwiający włączanie oświetlenia wyłącznie przy wyłączonym pulpicie. Przy włączonym pulpicie sterującym włączanie i wyłączanie oświetlenia pomieszczenia musi być możliwe wyłącznie z pulpitu sterującego. W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie zasilane z obwodu pomieszczenia i istniejącego budynku.

Oświetlenie awaryjne:

Lampy oświetlenia awaryjnego LED zamontowane w każdym pomieszczeniu. Włączane automatycznie w przypadku braku zasilania obiektu.

System ogrzewania:

Panelowe grzejniki olejowe 1000-1500 W 230 V ( w zależności od wymagań i wielkości pomieszczenia) z termostatami umożliwiającymi regulacje temperatury w zakresie od + 5 stopni Celsjusza, z możliwością sterowania temperatury z pulpitu sterowniczego, zamontowane na ścianie kontenera w taki sposób aby nie utrudniały poruszania się.

Szczegółowe wymagania techniczno – użytkowe i wyposażenie komory dymowej - użytkownik Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
05-870 Błonie ul. Lesznowska 20 A.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE I WYPOSAŻENIE KOMORY DYMOWEJ

- użytkownik KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Wykonawca w pomieszczeniach komory dymowej oraz pomieszczeniach istniejącego budynku wykona:

- instalację elektryczną 230 V (lub 230/400 V) i/lub 24V/12V, służącą do zasilania urządzeń roboczych i systemu sterowania,

- instalację monitorowania ćwiczących z kamerami na podczerwień i w termowizji,

- systemy bezpieczeństwa zapewniające kontrolę pracy środowiska komory,

- instalację dźwiękową sygnałów ostrzegawczych, odzwierciedlenia hałasu środowiska pożaru oraz nadawania komunikatów przez prowadzącego test/ćwiczenia doskonalące w komorze,

- system awaryjnego wyłączenia komory,

- system wentylacji awaryjnego oddymiania komory, (podczas jego aktywacji następuje automatyczne zatrzymanie generatorów mgły oraz 3-minutowe wietrzenie pomieszczeń  ze ścieżką treningową),

- system klimatyzacji w pomieszczeniach: próby wysiłkowej, sterowni oraz lekarza,

- system informatyczny sterujący komorą z oprogramowaniem w wersji polskojęzycznej, w pełni modyfikowalny w odniesieniu do scenariuszy ćwiczeń,

- zasilanie awaryjne UPS umożliwiające podtrzymanie napięcia urządzeń sterujących w czasie minimum 10 minut,

- system komunikacji w pomieszczeniach istniejącego budynku: pokój lekarski, sprężarkownia, sala wykładowa.

Wykonawca dokona wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na komorę dymową oraz pomieszczeń wydzielonych do jej obsługi w istniejącym budynku, 
(rzut parteru z pomieszczeniami przeznaczonymi na komorę i zaplecze  -załącznik 3)  zgodnie z poniższym opisem:

| Poz. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 – STEROWNIA - Pulpit sterowniczy (pomieszczenie 003 w budynku istniejącym) |
| 1.1 | PULPIT sterowniczy z wyposażeniem podstawowym Pulpit sterowniczy dla centralnego kierowania i nadzoru, zbudowany z następujących zespołów systemowych: - konstrukcja pulpitu sterowniczego musi zapewniać możliwość pracy w pozycji siedzącej, - wielkość pulpitu dopasowana do powierzchni pomieszczenia (maksymalne wymiary 120 cm x 95 cm x wysokość dostosowana do ilości instalacji w pulpicie) tak, aby nie zakłócać ergonomii pracy operatora, - wszystkie przełączniki i elementy regulacyjne umiejscowione w zasięgu ręki operatora, - pulpit sterowniczy wykonany z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie z ergonomiczną uformowaną płytą roboczą, wszystkie komunikaty, oprogramowanie oraz opisy znajdujące się na pulpicie sterowniczym muszą być wykonane w języku polskim, - pulpit sterowniczy oraz wszystkie zamontowane urządzenia i moduły powinny posiadać certyfikat lub deklarację właściwości użytkowych potwierdzające spełnienie wymagań Dyrektyw Europejskich, Norm Zharmonizowanych oraz Norm Krajowych, ewentualnie aprobat technicznych. W komplet wyposażenia powinien wchodzić: - wyłącznik główny zasilania, - wyłącznik zasilania typu stacyjka, - wyłącznik awaryjny, (podczas jego aktywacji następuje automatyczne zatrzymanie generatorów mgły oraz 3-minutowe wietrzenie pomieszczeń ze ścieżką treningową), - włącznik wentylacji awaryjnej oraz oświetlenia pomieszczeń komory, - układ testowy systemów pulpitu sterowniczego, - gniazdka serwisowe 230 V, - zasilacze 24V, 12V do odpowiednich instalacji - wyłączniki oświetlenia pomieszczeń umożliwiające niezależne sterowanie światłem w poszczególnych przedziałach komory: ścieżka zadymiona, ścieżka termiczna, śluza wejściowa /wyjściowa, - zegar cyfrowy - 1 szt., - miernik lub mierniki temperatury pomieszczeń ścieżki treningowej z cyfrowym wyświetlaczem o rozdzielczości 0.1˚C i przełącznikiem miejsca odczytu temperatury, - miernik temperatury otoczenia, - system komunikacyjny dwukierunkowy (z mikrofonem i głośnikiem) do prowadzenia rozmów z pomieszczeniami: ścieżki treningowej (strefa termiczna, strefa zadymiona), śluza wejściowa / wyjściowa, sala próby wysiłkowej, szatnia - poczekalnia, sala szkoleniowa, sprężarkowni oraz w pokoju lekarskim - 1 kpl., - moduł przełączający obraz na monitorze z możliwością podglądu wszystkich kamer wraz z dzielnikiem obrazu; moduł umożliwiający jednoznaczną identyfikację pomieszczenia, monitor LCD min 22” - 1 szt., - odrębny monitor LCD min 22” do obrazu z kamery termowizyjnej - 1 szt., - cyfrowy rejestrator zapisu obrazu na SSD min. 1 TB z możliwością powielenia zapisu nagrań na rożne nośniki (dysk przenośny – USB min. 500 GB) - 2 szt. (osobna rejestracja dla kamer termowizyjnych), - moduł sterowania głowicami obrotowymi kamer, - moduł sygnalizacji pozostawienia otwartych drzwi śluzy, - moduł obserwacji przy świetle (poprzez kamery) w pozostałych pomieszczeniach zaplecza komory, - lampka ze ściemniaczem, - centralna jednostka sterująca do wizualizacji, sterowania i regulowania urządzeniami i wszelkimi zdarzeniami całej ścieżki ćwiczeń, wykonana jako komputer PC w obudowie MiniTower, o minimalnych parametrach: PROCESOR intel core i7, RAM 32 GB, dysk 2 x SSD min. 512 Mb i 2 x 1 TB HDD, karta graficzna z minimum dwoma wyjściami analogowo cyfrowymi oraz HDMI, karta sieciowa Gigabitowa, nagrywarka CD/DVD systemem operacyjny Windows 10 i pakietem biurowym MICROSOFT OFFICE 2016 DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH I FIRM- 1 kpl., głośniki komputerowe, myszka i klawiatura bezprzewodowa, przewód zasilający do stacji PC, - centralna jednostka sterująca musi posiadać funkcje i przyciski sterujące zapewniające: monitoring ćwiczącego na ścieżce treningowej w strefie zadymionej oraz w strefie termicznej, zapewniający wizualizację umiejscowienia ćwiczącego w poszczególnych klatkach, sterowanie lampami orientacyjnymi, sterowanie strefą termiczną, sterowanie urządzeniem do dymu, sterowanie urządzeniem do odtwarzania efektów dźwiękowych, sterowanie przełącznikami i elementami regulacyjnymi, w zestawie oprogramowanie umożliwiające prowadzenie ewidencji ćwiczących, w zestawie system operacyjny – umożliwiający pełną integrację z oprogramowaniem do monitorowania stanu kondycyjnego ćwiczącego, w zestawie drukarka (laserowa cz/b.) umożliwiająca wydruk ewidencji zaświadczeń dla ćwiczących, w zestawie DVD oraz karty do komunikacji z urządzeniami końcowymi komory, w zestawie mysz, jednostka wyposażona w wyjście do drukarki, 4 x USB 3.1. Pomieszczenie sterowni z centralnym pulpitem sterowniczym musi być wyposażone w system klimatyzacji. | 1 kpl. |
| 2 – Ścieżka treningowa – strefa zadymiona (pomieszczenie 016) |
| 2.1 | ŚCIEŻKA Długość minimum 36 m do ćwiczeń na dwóch poziomach. Minimum 18 m poziomu do chodzenia, 18 m poziomu do pełzania, łączona śrubami w całość. Połączenia skręcane zabezpieczone przed niekontrolowanym rozkręcaniem się. Ścieżka zbudowana z elementów modułowych, tworzących w podstawie kwadrat o długości boku min. 800 mm, połączonych ze sobą i tworzących jedną całość (klatkę). Podstawowa część ścieżki to konstrukcja ramowa z elementami do zamocowania krat bocznych oraz przeszkód. Kraty boczne muszą uniemożliwiać przejście ćwiczącego poza ścieżką treningową. Elementy mocujące muszą umożliwiać szybki - bez użycia narzędzi - demontaż w przypadku zmiany ustawienia ścieżki lub konieczności szybkiej ewakuacji ćwiczącego. Elementy tworzące ścieżkę treningową wykonane z elementów metalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, pomalowanych w kolorze uzgodnionym pomiędzy wykonawcą a użytkownikiem. Konstrukcja ścieżki musi być bezpieczna dla ćwiczącego. Przeszkody zgodnie z poniższym wykazem. Elementy podłogowe - wielowarstwowa, wodoodporna płyta o wysokiej odporności na ścieranie. Ułożone w sposób umożliwiający, połączenie z panelem identyfikacji położenia ćwiczącego w pulpicie sterowniczym. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia ćwiczenia na ścieżce treningowej na wyższym poziomie wejście lub zejście w formie schodów antypoślizgowych zabezpieczonych balustradą. Wysokość: Kontenera wewnątrz całkowita max 340 cm. Pojedynczego elementu modułowego, tworzącego w podstawie kwadrat przeznaczonego jako poziom do chodzenia min. 165 cm. Pojedynczego elementu modułowego, tworzącego w podstawie kwadrat przeznaczonego jako poziom do pełzania 87 – 90 cm. | 1 kpl. |
| 2.2 | DRZWI PRZEJŚCIOWE duże montowane pionowo w poziomie do chodzenia, wyposażone w samozamykacz, rama z kątownika stalowego z kratą. | 1 kpl. |
| 2.3 | WŁAZ montowany w miejsce elementu podłogowego z otworem o średnicy 600 mm zamykany pokrywą na zawiasach, umożliwiający przejście pomiędzy poziomami ścieżki. | 2 szt. |
| 2.4 | RURA PRZESZKODA L 20 z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej dł. min 200 mm , średnica 600 mm , z 1 ramą do osadzenia w ścieżce jako przeszkoda. | 1 szt. |
| 2.5 | RURA PRZESZKODA L 210 z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej dł. min 2100 mm, średnica 600 mm, z 2 ramami do osadzenia w ścieżce jako przeszkoda. | 1 szt. |
| 2.6 | DRZWI Stalowe duże pełne drzwi z zamknięciem, montowane w poziom do chodzenia z czujnikiem zamknięcia sygnalizującym na pulpicie. | 1 szt. |
| 2.7 | DRZWI PRZESUWANE małe przeszkoda z kraty, wysokość, montaż w poziomie do pełzania. Po przesunięciu drzwi przejście min. 600 mm do następnego segmentu. | 1 szt. |
| 2.8 | DRZWI PRZESUWANE duże przeszkoda z kraty, montaż w poziomie do chodzenia. Po przesunięciu drzwi pozostaje przejście min. 600 mm do następnego segmentu. | 1 szt. |
| 2.9 | KRATA PRZESZKODA mała (pion) przeszkoda z kraty przepołowiona w pionie, do zamocowania w poziom do pełzania. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 2.10 | KRATA PRZESZKODA duża (pion) przeszkoda z kraty przepołowiona w pionie, do zamocowania w poziom do chodzenia zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 2.11 | KRATA PRZESZKODA mała (skośna) przeszkoda z kraty przepołowiona po przekątnej, do zamocowania w poziom do pełzania. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 2.12 | SCHODY umożliwiające przejście z poziomu pełzania do poziomu chodzenia lub odwrotnie. | 1 szt. |
| 2.13 | ŚCIEŻKA Z ROLEK dla imitacji przejścia po śliskich i okrągłych elementach. Wbudowana w miejsce jednego elementu podłogowego na poziomie do chodzenia. | 1 kpl |
| 2.14 | POCHYLNIA podwieszana w ścieżkę jako przejście z poziomu do chodzenia w poziom do pełzania lub odwrotnie do zabudowy w jednej klatce. Materiał: płyta wielowarstwowa z listwami poziomymi lub blacha z powierzchnią antypoślizgową. | 1 kpl. |
| 2.15 | DRZWI PRZEJŚCIOWE małe wyposażone w samozamykacz – montowane pionowo wewnątrz poziomu do pełzania, wykonane z ramy stalowej z kratą. | 1 szt. |
| Monitoring i urządzenia symulacyjne |
| 2.16 | SYSTEM MONITORINGU kamera(y) kolor minimum 900 linii z obiektywem i widoczności min. 20 m, promiennikiem IR, do obserwacji przy świetle i w ciemności, przy występującym zadymieniu, z podstawą do mocowania, zasilaczem oraz barierą ochronną. Kamera(y) umieszczona(e) w miejscu i w sposób zapewniający obserwację całej przestrzeni komory, sterowana z pulpitu sterowniczego. Liczba kamer dostosowana do układu całej ścieżki. | 1 kpl. Minimum 3 kamery |
| 2.17 | KAMERA TERMOWIZYJNA Kamera(y) termowizyjna(e) z zestawem akcesoriów do obserwacji ćwiczeń przy zadymieniu umieszczona(e) w miejscu i w sposób zapewniający obserwację całej przestrzeni komory, sterowana(e) z pulpitu sterowniczego. Wraz z uchwytem do montażu na głowicy obrotowej i zasilaczem 230 V. Kamera(y) powinna(y) spełniać poniższe minimalne wymagania: - ekran kolorowy o przekątnej min. 3,5”, - dokładność pomiaru - czułość min. 0,1 °C, - stopień zabezpieczenia obudowy min. IP67, - minimalny kat widzenia 50 °, - spektrum min. 8 – 14 µm, - zakres dynamiczny pomiaru co najmniej (-30) – (+500) °C, - czas pracy przy temp 80°C – min. 30 minut, - grafika ekranu wyposażona w: pomiar temperatury punktowy do min. 500 °C, rozdzielczość minimalna 320 x 240 pikseli, graficzny wskaźnik przekroczenia temperatury pracy, wskaźnik naładowania baterii, pasek rozkładu temperatur, - możliwość podłączenia sygnału video z monitorem LCD, - możliwość rejestracji obrazu i dźwięku oraz wykonywania zdjęć w tym samym czasie, - kamera(y) dopuszczona(e) do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX. Liczba kamer dostosowana do układu ścieżki treningowej. Kamera wyposażona w akcesoria umożliwiające wykorzystanie kamer w działaniach operacyjnych poza komorą dymową (akumulatory Li-on - 2 szt., ładowarka do akumulatorów 230 V/50Hz - 1 szt., ładowarka samochodowa, pas naramienny do noszenia kamery, walizka transportowa na kamerę, instrukcja obsługi). W przypadku zastosowania większej liczby kamer termowizyjnych niż jedna, każda kamera wyposażona w akcesoria o których mowa powyżej. | 1. kpl. Minimum 2 kamery |
| 2.18 | GŁOWICA OBROTOWA wraz z podstawą, barierką ochronną mocowaną do ściany i uchwytem do montażu: kamer obserwacyjnej i termowizyjnej. Umożliwiająca płynną obserwację ćwiczącego w trakcie przemieszczania się na obydwu poziomach ścieżki. Sterowanie głowicą obrotową kamer z pulpitu sterowniczego, liczba głowic dostosowana do liczby kamer. | 2 kpl. Minimum 5 głowic |
| 2.19 | ZESTAW LAMP ORIENTACYJNYCH zestaw lamp orientacyjnych dla obydwu poziomów ścieżki treningowej, lampy przeznaczone do wskazania kierunku w przypadku utraty orientacji przez ćwiczącego. Liczba dostosowana do układu ścieżki. Każda para lamp załączana niezależnie od pozostałych lamp z pulpitu sterowniczego, mocowanie lamp na ½ wysokości od podłogi klatki. | 1 kpl. |
| 2.20 | SYMULACJA ZESTAW SYMULACYJNY OSTRZEGAWCZY - dwie lampy w kolorze pomarańczowym oraz jedna w kolorze niebieskim z żarnikami ksenonowymi i przemiennikami częstotliwości: dopuszcza się zastosowanie zamiast lamp z żarnikami odpowiednich lamp z diodami LED, przy jednoczesnym zachowaniu kolorystyki i pozostałych parametrów. | 1 szt. |
| 2.21 | SYMULACJA - zestaw ostrzegawczy – stroboskop składający się z: dwóch lamp LED w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. | 1 kpl. |
| 2.22 | ZESTAW KOMUNIKACYJNY mikrofon z głośnikami do montażu na ścianie, umożliwiający komunikację pomiędzy pomieszczeniem ścieżki a sterownią. | 1 szt. |
| 2.23 | GŁOŚNIKI ODTWARZACZA SYSTEMU EFEKTÓW DŹWIĘKOWYCH system efektów dźwiękowych – głośniki zamontowane na ścianie, umożliwiające odtwarzanie dźwięków imitacyjnych akcji ratowniczo – gaśniczej np. zawalenia, krzyki, wybuchy, odgłosy akcji, wołanie rannych itp. (sterowanie z poziomu pulpitu sterowniczego). | 1 kpl. |
| 2.24 | URZĄDZENIE DO DYMU Urządzenie przenośne umożliwiające zadymienie pomieszczeń ćwiczebnych przy pomocy niegroźnej dla zdrowia ćwiczących sztucznej mgły. Mgła wytwarzana poprzez odparowanie nie olejowej cieczy we wstępnie nagrzanym urządzeniu. Ciecz automatycznie zasysana z zewnętrznego zbiornika. Sterowanie urządzeniem z pulpitu sterowniczego. Urządzenie musi umożliwiać wytworzenie nie mniej niż 1300 m3 mgły – dymu w ciągu 4 minut. Zużycie preparatu nie większe niż 160 ml/min, moc grzałki min. 1000 W. | 3 szt. |
| 2.25 | PŁYN DO ZADYMIANIA dostarczony w pojemnikach o pojemności 5 l. | 5 szt. |
| 3 – Ścieżka treningowa – strefa termiczna (pomieszczenie 015) |
| 3.1 | ŚCIEŻKA Długość minimum 20 m do ćwiczeń na dwóch poziomach. Minimum 10 m poziomu do chodzenia, 10 m poziomu do pełzania, łączona śrubami w całość. Ścieżka zbudowana z elementów modułowych, tworzących w podstawie kwadrat o długości min. 800 mm, połączonych ze sobą i tworzących jedną całość. Podstawowa część ścieżki to konstrukcja ramowa z elementami do zamocowania krat bocznych oraz przeszkód. Kraty boczne muszą uniemożliwiać przejście ćwiczącego poza ścieżką treningową. Elementy mocujące muszą umożliwiać szybki - bez użycia narzędzi – demontaż w przypadku zmiany ustawienia ścieżki lub konieczności szybkiej ewakuacji ćwiczącego. Elementy tworzące ścieżkę treningową wykonane z elementów metalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, pomalowanych w kolorze uzgodnionym pomiędzy wykonawcą a użytkownikiem. Konstrukcja ścieżki musi być bezpieczna dla ćwiczącego. Przeszkody zgodnie z poniższym wykazem. Elementy podłogowe - wielowarstwowa, wodoodporna płyta o wysokiej odporności na ścieranie. Ułożone w sposób umożliwiający, połączenie z panelem identyfikacji położenia ćwiczącego w pulpicie sterowniczym. Wysokość: całkowita max 340 cm. poziom do chodzenia min. 165 cm. poziom do pełzania ok. 87 – 90 cm. | 1 kpl. |
| 3.2 | DRZWI PRZEJŚCIOWE duże montowane pionowo w poziomie do chodzenia, wyposażone w samozamykacz, rama z kątownika stalowego z kratą. | 1 kpl. |
| 3.3 | WŁAZ montowany w miejsce elementu podłogowego z otworem o średnicy 600 mm zamykany pokrywą na zawiasach, umożliwiający przejście pomiędzy poziomami – liczba dostosowana do przebiegu ścieżki. | 1 szt. |
| 3.4 | RURA PRZESZKODA L 100 z tworzywa sztucznego dł. min 1000 mm, średnica 600 mm z 2 ramami do osadzenia w ścieżce jako przeszkoda. | 1 szt. |
| 3.5 | KRATA PRZESZKODA mała (pion) przeszkoda z kraty przepołowiona w pionie, do zamocowania w poziom do pełzania. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 3.6 | KRATA PRZESZKODA duża (pion) przeszkoda z kraty przepołowiona w pionie do zamocowania w poziomie do chodzenia. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 3.7 | KRATA PRZESZKODA mała (poziom) przeszkoda z kraty przepołowiona w poziomie, do zamocowania w poziom do pełzania. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 3.8 | KRATA PRZESZKODA duża (poziom) przeszkoda z kraty przepołowiona w poziomie, do zamocowania w poziom do chodzenia. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 3.9 | KRATA PRZESZKODA mała (skośna) przeszkoda z kraty przepołowiona po przekątnej, do zamocowania w poziom do pełzania. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 3.10 | KRATA PRZESZKODA duża (skośna) przeszkoda z kraty przepołowiona po przekątnej, do zamocowania w poziom do chodzenia. Połowa zapełniona kratą. | 1 szt. |
| 3.11 | KRATA PRZESZKODA duża (2/3) przeszkoda z kraty przedzielona w poziomie na 3 części, do zamocowania w poziom do chodzenia. Dwie części zapełnione kratą, środek wolny. | 1 szt. |
| 3.12 | OKNO WAHLIWE małe rama z wahliwą przeszkodą imitująca okno, do mocowania w poziom do pełzania. | 1 szt. |
| 3.13 | OKNO WAHLIWE duże rama z wahliwą przeszkodą imitująca okno, do mocowania w poziom do chodzenia. | 1 szt. |
| 3.14 | SCHODY umożliwiające przejście z poziomu pełzania do poziomu chodzenia lub odwrotnie. | 1 szt. |
| 3.15 | RURA przeszkoda z tworzywa sztucznego długość ok. 300 mm, średnica Ø min. ok. 600 mm, osadzona w ścianie jako element przeszkody, przejścia do strefy zadymionej, wyposażona w klapę samozamykającą się przy wyjściu ze strefy termicznej uniemożliwiająca wydostanie się dymu ze strefy zadymionej do strefy termicznej. | 1 szt. |
| 3.16 | Rurociąg do ćwiczeń symulacji wycieku konstrukcja zestawu oparta na ramie z kształtowników stalowych o wymiarach: minimalna szerokość 160 cm, minimalna wysokość 160 cm. Na konstrukcji wsparte minimum trzy rurociągi: - rurociąg gazowy, średnica min ¾ ‘’, z licznikiem gazu i minimum dwoma zaworami odcinającymi, kolankiem 90° z odcinkiem rurociągu – zestaw rur w kolorze żółtym, - rurociąg, średnica min 2”, z zasuwą obrotową, zestawem rur z min 3 kołnierzami, kolankiem 90° z odcinkiem rurociągu – zestaw rur w kolorze czerwonym, - rurociąg, średnica min 2”, z zaworem kulowym, zestawem rur z min 3 kołnierzami, dwoma kolankami 90°, z minimum jednym zbiornikiem – zestaw rur w kolorze zielonym. Poszczególne elementy zestawu - malowane proszkowo. | 1 zestaw |
| Monitoring i urządzenia symulacyjne |
| 3.17 | SYSTEM MONITORINGU kamera(y) kolor min. 900 linii z obiektywem i widoczności min. 20 m, promiennikiem IR, do obserwacji przy świetle i w ciemności, przy występującym zadymieniu, z podstawą do mocowania, zasilaczem oraz barierą ochronną. Kamera(y) umieszczona(e) w miejscu i w sposób zapewniający obserwację całej przestrzeni komory, sterowana z pulpitu sterowniczego. Liczba kamer dostosowana do układu całej ścieżki. | 1 kpl. |
| 3.18 | ZESTAW LAMP ORIENTACYJNYCH zestaw lamp orientacyjnych dla obydwu poziomów ścieżki treningowej, przeznaczone do wskazania kierunku w przypadku utraty orientacji przez ćwiczącego. Liczba dostosowana do układu ścieżki. Każda para lamp załączana niezależnie od pozostałych lamp z pulpitu sterowniczego, mocowanie lamp na ½ wysokości od podłogi klatki. | 1 kpl. |
| 3.19 | SYMULACJA ZESTAW SYMULACYJNY OSTRZEGAWCZY - jedna lampa w kolorze niebieskim z żarnikami ksenonowymi i przemiennikami częstotliwości: dopuszcza się zastosowanie zamiast lamp z żarnikami odpowiednich lamp z diodami LED, przy jednoczesnym zachowaniu kolorystyki i pozostałych parametrów. | 1 szt. |
| 3.20 | ZESTAW KOMUNIKACYJNY mikrofon z głośnikami do montażu na ścianie, umożliwiający komunikację pomiędzy pomieszczeniem ścieżki a serwerownią. | 1 szt. |
| 3.21 | SYMULACJA STREFY TERMICZNEJ zestaw promienników o łącznej mocy MIN. 6 kW wraz z układem automatycznej regulacji z poziomu pulpitu sterującego możliwość zadawania wartości temperatury, umożliwiającym automatyczne wyłączenie po osiągnięciu zadanej temperatury oraz włączenie po osiągnięciu temperatury minimalnej. Sterowanie zestawem z pulpitu sterowniczego w sterowni. Na pulpicie sterowniczym musi znajdować się wyświetlacz cyfrowy bieżącej temperatury grzałki oraz pomieszczenia w dwóch miejscach. | 1 kpl. |
| 4 – Śluza wejściowa/wyjściowa |
| Monitoring i urządzenia symulacyjne |
| 4.1. | SYSTEM MONITORINGU kamera kolor min. 900 linii z obiektywem i widoczności min. 20 m, promiennikiem IR, do obserwacji przy świetle i w ciemności. | 1 kpl. |
| 4.2 | ZESTAW KOMUNIKACYJNY mikrofon z głośnikiem (-ami) do montażu na ścianie, umożliwiający komunikację pomiędzy pomieszczeniem ścieżki a sterownią. | 1 szt. |
| 5 – POMIESZCZENIE PRÓBY WYSIŁKOWEJ Z URZĄDZENIAMI (pomieszczenie 004) |
| 5.1 | MŁOT podciągowy przeznaczony do ćwiczeń polegających na wykonaniu zadanej liczby podciągnięć i opuszczeni ciężaru w określonym czasie (w pozycji stojącej), przy czym jedno podciągnięcie odpowiada pracy o wartości ok. 490 Nm. Kołowrót zamontowany na kółku łożyskowanym, z linką stalową. Prowadnica linki o konstrukcji uniemożliwiającej ześlizgnięcie się linki z kołowrotu, w przypadku nieprawidłowego podciągnięcia pod kątem. Kontrola ciężaru podciągowego musi się odbywać za pomocą czujników umieszczonych w górnej i dolnej części (w celu eliminacji zliczania podciągnięć ciężaru na niepełną wysokość). Obudowa powinna być wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą. Kolorystyka zostanie ustalona po podpisaniu umowy. Elementy wyposażenia: - optyczna sygnalizacja gotowości urządzenia do pracy, - optyczna sygnalizacja poprawnego wykonania podciągnięcia, - optyczna sygnalizacja zakończenia ćwiczenia, - sterowanie z poziomu młota i pulpitu sterowniczego, - panel sterujący, zamontowany bezpośrednio przy młocie z wyświetlaczem zadanej liczby podciągnięć, określający ilość zaliczonych podciągnięć. | 1 kpl. |
| 5.2 | DRABINA bez końca urządzenie do ćwiczeń wchodzenia na niekończący się łańcuch szczebli. Wyposażone w silnik hamujący sterowany elektronicznie, oraz układy zapewniające bezpieczeństwo podczas ćwiczeń: układ hamowania oraz łagodny rozruch sterowany elektronicznie. Regulacja prędkości w zakresie co najmniej 5-15 m/min. Programowany licznik oraz wyświetlacz zaprogramowanej i przebytej odległości, lampka kontrolna gotowości, optyczna sygnalizacja zakończenia ćwiczenia oraz automatyczny wyłącznik drabiny po wejściu na zaprogramowaną wysokość. W zasięgu ręki zamontowany wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie optyczne powodujące zatrzymanie przy dostaniu się nóg poniżej dozwolonego poziomu. Stopnie okrągłe wykonane ze stali lub aluminium, szerokość przestrzeni wspinaczkowej minimum 450 mm. Obudowa z blachy stalowej. Kolorystyka zostanie ustalona po podpisaniu umowy. Minimalne wymiary drabiny: szerokość 900 mm, wysokość 2200 mm, nachylenie kątowe drabiny 75° ± 5°. Sterowanie z poziomu drabiny i pulpitu sterowniczego. Panel sterujący zamontowany bezpośrednio przy drabinie. Obudowa wykonana z blachy stalowej, zabezpieczonej powłoka lakierniczą. Kolorystyka zostanie ustalona po podpisaniu umowy. | 1 kpl. |
| 5.3 | BIEŻNIA ergonometryczna bieżnia służąca do ćwiczeń biegu lub chodu, wyposażona w wyłączniki: bezpieczeństwa, stopu oraz dystansowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ćwiczącego bieżnia musi posiadać poręcze i podwójny układ zatrzymania kontrolnego. Parametry techniczne: prędkość w przedziale co najmniej 1 - 15 km/h, z regulacją, wznios min. - 0 - 15 % z płynną regulacją zasilanie - 230V/50Hz, wymiary pasa bieżni: długość 1550 ±100 mm, szerokość 550 ±50 mm nośność bieżni - min 180 kg powierzchnia bieżni odporna na użytkowanie w obuwiu strażackim specjalnym, jednostka sterująca zamontowana na stałe bezpośrednio przy bieżni. Sterowanie bieżnią z poziomu bieżni i pulpitu sterowniczego umożliwiającego co najmniej: - włączenie lub wyłączenie urządzenia, - regulacje prędkości, - odczytanie prędkości przesuwu bieżni, - odczytanie przebytego dystansu (licznik przebytej drogi). Urządzenie wyposażone w klucz bezpieczeństwa stanowiący awaryjny system zatrzymania bieżni. | 1 kpl. |
| 5.4 | ROWER DO ĆWICZEŃ ergometr rowerowy do ćwiczeń polegających na jeździe na rowerze stacjonarnym przy zadanym obciążeniu w określonym czasie. Parametry techniczne; - regulacja opory jazdy z możliwością ustawienia wartości 100 W i 200 W, - regulacja wysokości siodełka, - przedni bufor do stabilizacji urządzenia, - pomiar pulsu ćwiczącego strażaka, - terminal ze wskaźnikiem pulsu, liczby obrotów, przebytej drogi i czasu treningu, - maksymalne obciążenie roweru min. 180 kg. Jednostka sterująca zamontowana na stałe bezpośrednio przy rowerze. Sterowanie z poziomu roweru i pulpitu sterowniczego. | 1 kpl. |
| 5.5 | Stacjonarny zestaw do jednoczesnego pomiaru tętna dla min. 6 osób. Zestaw telemetryczny umożliwiający nadzór oraz optymalizację zajęć na urządzeniach wysiłkowych dla min. 6 osób. Możliwość jednoczesnego pomiaru tętna podczas ćwiczeń wysiłkowych dla min. 6 osób. Niezależnie od wykonywanego wysiłku, na ścieżce treningowej, na urządzeniach wysiłkowych zapewniony stały monitoring pulsu. Zestaw musi posiadać centralną jednostką sterującą umożliwiającą transmisję wyników do programu do monitorowania stanu kondycyjnego ćwiczącego, menu ekranowe w języku polskim, zapis indywidualnego przebiegu ćwiczeń na przyrządach wysiłkowych w sali wydolnościowej, archiwizacja wyników na przyrządach wysiłkowych z możliwością wydruku dla każdego ćwiczącego . Zestaw składa się z następujących elementów: Jednostka centralna - 1 szt. Jako element łączący ze sobą wyświetlacze, komputer PC/ laptop oraz przekaźniki bezprzewodowe. Pozwala na testowanie funkcji transmisji oraz monitoring 1 osoby/ wraz zasilaczem. Wyświetlacz (wraz z zasilaczem) - 1 kpl. Jednoczesne monitorowanie min. 6 osób, programowanie limitów tętna dla każdej ćwiczącej osoby. Przekroczenie jest sygnalizowanie alarmem. Przekaźnik - 6 szt. Odbiera sygnał tętna emitowany przez pas piersiowy, przetwarza go i wysyła do Jednostki centralnej. Numer monitorowanej osoby umieszczony w centralnej części przekaźnika. Zasilanie: wewnętrzny akumulator, w pełni naładowany pozwalający na pracę ok. 4 h. Ładowarka wraz z zasilaczem sieciowym do jednoczesnego ładowania min. 6 szt. przekaźników 1 kpl. Pas piersiowy (transponder) do systemu bezprzewodowego monitoringu stopnia wyćwiczenia ratowników transmitujący „Online” parametry wydolnościowe ćwiczącego - 6 szt. Chip osobisty do zalogowania i utrzymania łączności bezprzewodowej z transponderem (zakładany na rękę jak zegarek) - 6 szt. Antena do jednostki centralnej 1 szt. | 1 zestaw |
| Monitoring i urządzenia symulacyjne |
| 5.6 | SYSTEM MONITORINGU kamera kolor min. 900 linii z obiektywem, promiennikiem IR, do obserwacji przy świetle i w ciemności z podstawą do mocowania, zasilaczem oraz barierą ochronną. Kamera umieszczona w miejscu i w sposób zapewniający obserwację całej przestrzeni sali wydolnościowej, kamera sterowana z pulpitu sterowniczego. | 1 kpl. |
| 5.7 | ZESTAW KOMUNIKACYJNY mikrofon z głośnikiem do montażu na ścianie, umożliwiający komunikację pomiędzy pomieszczeniem sali wydolnościowej a sterownią. | 1 kpl. |
| 6 – Sprzęt dodatkowy dostarczony przez wykonawcę. (pomieszczenie 008) |
| 6.1 | Wózek do transportu i ładowania butli (chłodzenia) ze stali nierdzewnej – minimum na 6 butli | 1 szt. |
| 6.2 | Myjka ultradźwiękowa do masek – minimum 12 masek jednocześnie | 1 szt. |
| 6.3 | Wanna ociekowa ze stali nierdzewnej – minimum 150 – 70 cm, wyposażona w baterię z wyciąganą wylewką. | 1 szt. |
| 6.4 | Suszarka do masek – minimum 12 masek jednocześnie | 1 szt. |
| 6.5 | Walizkowa wersja zestawu do jednoczesnego pomiaru tętna dla 6 osób | 1 kpl. |

Wykonawca zapewnia ponadto:

- w przypadku braków w opisie przedmiotu zamówienia, zrealizować zamówienie zgodnie 
z zasadami wyposażania i wykorzystania komór dymowych w Państwowej Straży Pożarnej

- serwis gwarancyjny min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego i serwis pogwarancyjny.

Załączniki:

Rysunek nr 1 – Rzut fundamentów
Rysunek nr 2 – Detal połączenia kontenera z budynkiem
Rysunek nr 3 – Rzut parteru
Rysunek nr 4 – Przekrój A-A, B-B
Rysunek nr 5 – Plan zagospodarowania terenu
Rysunek nr 6 – Rzut dachu
Rysunek nr 7 – Wykaz elewacji